## Slide 1: 사물인터넷(IoT) 프로그래밍 기초
4. 스위치(푸시 버튼) 사용하기

## Slide 2: 목차
Thinker Cad 사용법
스위치의 이해
디지털 입력
  pinMode(x, INPUT), digitalRead() 함수
플로팅(floating) 현상
  시리얼 모니터로 플로팅 현상 확인
플로팅(floating) 해결 방안
  풀다운(PULL DOWN) 저항
  풀업(PULL UP) 저항
  내부 풀업(INPUT_PULLUP) 저항
실습
  INPUT_PULLUP 저항을 이용한 LED의 ON/OFF 제작

## Slide 3: Thinkercad
무료 아두이노 시뮬레이션 프로그래밍
http://www.thinkercad.com
등록 -> 로그인 -> 전자장치(Circuit) -> 새 회로 작성 -> 코드-> 텍스트
참고 사이트 : https://openstory.tistory.com/105

## Slide 6: 스위치의 이해
스위치 : 푸시 버튼
  택트 스위치(Tact Switch)

## Slide 7: 스위치의 회로 및 원리
버튼을 누르지 않을 경우 : (A-D), (B-C) 연결
버튼을 누를 경우 : 4개의 다리가 모두 연결

## Slide 8: 스위치 브레드보드 꼽기

## Slide 9
pinMode(pin_no, mode)
지정한 핀(pin_no)이 입력 또는 출력으로 동작하도록 설정
사용 예)
  pinMode(4, OUTPUT); //4번 핀을 출력모드로 설정
  //입출력의 기준은 아두이노
  pinMode(7, INPUT); //7번 핀을 입력모드로 설정
아두이노 기본 함수
int ledPin = 7; //핀 번호를 변수에 지정하여 활용
void setup()
{
pinMode(ledPin, INPUT); //ledPin(7)을 입력으로 지정
}

## Slide 10
digitalRead(pin_no)
지정한 핀(pin_no)으로부터 값을 읽어옴
반환값
  HIGH(1)
  LOW(0)
아두이노 기본 함수
int inputPin = 7; //핀 번호를 변수에 지정하여 활용
void loop()
{
int value=digitalRead(inputPin); //7번핀의 값을 읽어 변수 i에 저장
}

## Slide 11
GND(0: LOW) 읽기
  pinMode(7, INPUT)
  digitalRead(7)
디지털 입력

## Slide 12
  스케치, 시리얼 모니터 확인

## Slide 13
5V(1: HIGH) 읽기
  pinMode(7, INPUT),
  digitalRead(7)

## Slide 14
  스케치, 시리얼 모니터 확인

## Slide 15
디지털 입력
7
회로의 전압을 읽어 냄

## Slide 16
버튼 OFF :
  불규칙한 신호 0(LOW), 1(LOW)
0
0
1
0
1
1
0
.
버튼 ON : 5V(HIGH)
1
1
1
1
1
1
1
.
* 만약 스위치가 GND에 연결하면 버튼을 누른 경우 0(LOW) 읽음
시리얼 모니터로 입력 상태 확인

## Slide 17
  불완전한 회로 연결, 주변의 자기장 등의 영향으로 불규칙한 신호(노이즈) 발생
플로팅(floating) 현상
  디지털 입력(digitalRead) 값은?
    스위치 OFF : 불규칙한 값(HIGH, LOW) 읽음 (불완전한 회로)
    스위치 ON : HIGH(+5V) 읽음

## Slide 18
  플로팅 현상 해결
    그러나 이 방법은 스위치 ON 일때 숏트 발생(주의!!!, 절대 연결하면 안됨)
    쇼트 방지를 위해 저항(풀다운, 풀업, INPUT_PULLUP)이 필요
위험
스위치를 눌렀을 때 전류는 대부분 저항이 없는 접지방향(GND)으로 흘러버린다.
전류의 양도 매우 커서(V=IR) 회로가 버틸 수 없게 되며 손상될 수 있다.
Notes: 스위치를 눌렀을 때 원하는 상황은 2번 핀으로 전류가 흐르는 것 2번 핀 쪽은 회로 내부의 부품으로 인해 어느정도 저항값이 있는 반면 접지방향은 아무런 저항도 없어서 전류는 대부분 접지방향을 흘러버린다. 접지방향은 저항이 없어 흐르는 전류의 양도 매우 커서(V=IR : R이 거이 0이므로 I가 매우 커짐)버틸 수 없게 되며 손상될 수 있다.

## Slide 19: 플로팅 현상 해결방안
풀다운(PULL DOWN) 저항
  GND에 저항 연결
풀업(PULL UP) 저항
  VCC에 저항 연결
내부 풀업(INPUT_PULLUP) 저항

## Slide 20: 풀다운(PULL DOWN) 저항
플로팅 상태의 값을 (0으로) 다운시킨다는 의미
저항을 GND 쪽에 연결하여 플로팅 해결
스위치 OFF : 0V, 스위치 ON : 5V
<스위치 OFF : 0V>
<스위치 ON : 5V>
모든 전류는 저항이 없는 쪽으로 흐르는 경향이 있음

## Slide 21: PULL DOWN
저항은 10KΩ 을 사용

## Slide 22: 스케치 프로그래밍
내부 led로 확인

## Slide 23: 풀업(PULL UP) 저항
플로팅 상태의 값을 (1로) 끌어올린다는 의미
저항을 5V 쪽에 연결하여 플로팅 해결 : 풀다운과 반대
스위치 OFF : 5V, 스위치 ON : 0V
<스위치 OFF : 5V>
<스위치 ON : 0V>
GND는 모든 전류가 도착하는 전압이 가장 낮은 지점
모든 전류는 GND 방향으로 흐름 (전류는 높은데서 낮은 곳으로 흐른다)
4번 핀에 흐르는 전류가 없기 때문에 0 출력

## Slide 24: PULL UP
저항은 10KΩ 을 사용

## Slide 25: 스케치 프로그래밍

## Slide 26: 내부 풀업(INPUT_PULLUP) 저항
아두이노 내부에 있는 풀업 저항을 사용
스위치 OFF : 5V, 스위치 ON : 0V(풀업과 동일)
< INPUT_PULLUP>
GND
4번 핀

## Slide 27
실습
  실제 회로를 구성하여 INPUT_PULLUP 푸시 버튼(내부 풀업 저항) ON/OFF에 따라 아두이노 내부 LED(13번) ON/OFF 하기
  시리얼 모니터로 INPUT 값을 읽어 확인하기
  준비물 : 브레드 보드, 저항(10K Ω) 1개, LED 1개

## Slide 28: INPUT_PULLUP으로 내부LED(13번) ON/OFF

## Slide 29: 스케치 프로그래밍

## Slide 30
과제 1
  INPUT_PULL_UP(내부 풀업)을 사용하여 LED ON/OFF 하기
  준비물 : 브레드보드, LED 용 저항(220Ω), LED 1개

## Slide 31
과제 2
  PULL DOWN 회로를 구성하여 LED ON/OFF 하기
  준비물 : 브레드보드, 저항(10K, 220Ω), LED 1개

## Slide 32: Fritzing

## Slide 33: 스케치 프로그래밍

## Slide 34: 실제 회로 작동